1	Biegetechnik Veller

Herstellerinformationen

Biegetechnik Veller

Bernd Veller

Albert-Einstein-Straße 8

51580 Reichshof-Wehnrath

Telefon: 0 22 65 / 98 99 101

Fax: 0 22 65 / 98 99 110

verkauf@bike-parker.de

http://www.bike-parker.de

  - Anlehnbügel Elbe 1 VA

    - Anlehnbügel Elbe 1 VA zum Einbetonieren

Artikel: 42UA80.110.VA.E

Anlehnbügel Elbe 1 VA zum Einbetonieren

Gebogen aus einem Stück. Nach dem Biegen geschliffen.

Detailinformationen:

Breite: ca. 800 mm

Höhe: ca. 1100 mm

Material: Edelstahlrohr Ø 42 mm, Wandstärke 2,0 mm, geschliffen

Höhe nach Einbau über Erdreich oder Pflaster: ca. 800 mm

Gewicht: ca. 6 kg

Lieferbezug:

Biegetechnik Veller

Bernd Veller

Albert-Einstein-Straße 8

51580 Reichshof-Wehnrath

Tel. 0 22 65 / 98 99 101

www.bike-parker.de

Artikelnummer:	42UA80.110.VA.E

Menge: .............Stk.	     EP: ...............€	GP: ............€