1	Biegetechnik Veller

Herstellerinformationen

Biegetechnik Veller

Bernd Veller

Albert-Einstein-Straße 8

51580 Reichshof-Wehnrath

Telefon: 0 22 65 / 98 99 101

Fax: 0 22 65 / 98 99 110

info@bike-parker.de

http://www.bike-parker.de

  - Anlehnbügel Elbe 2

    - Anlehnbügel Elbe 2 mit Querholm zum Aufdübeln

Artikel: 48UA080.085AQ

Anlehnbügel Elbe 2 mit Querholm zum Aufdübeln

Detailinformationen:

Breite: ca. 800 mm

Höhe: ca. 850 mm

Material: Stahlrohr Ø 48 mm, Wandstärke 2,5 mm,

feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Höhe nach Einbau über Erdreich oder Pflaster: ca.  550 mm

Gewicht: ca. 11 kg

Lieferbezug:

Biegetechnik Veller

Bernd Veller

Albert-Einstein-Straße 8

51580 Reichshof-Wehnrath

Tel. 0 22 65 / 98 99 101

www.bike-parker.de

Artikelnummer:	48UA080.085AQ

Menge: .............Stk.	     EP: ...............€	GP: ............€